## Slide 1: SIP协议
Session Initiation Protocol

## Slide 2: 介绍的内容
什么是SIP协议
SIP 的结构
  协议结构
  网络结构
地址和命名规则
一个典型的SIP案例
SIP 消息及参数
标准的SIP呼叫流程

## Slide 3: 介绍的内容
带有扩展服务的SIP呼叫流程
带有扩展服务的SIP呼叫实例
SIP同其他协议的互通
SIP协议的扩展
SIP同H.323比较
附录－更多资料

## Slide 4: 什么是SIP ?
定义:
SIP是一种在IP网络上进行多媒体通信的简便通用的信令协议.
应用:
  会话的发起、建立、修改和释放（如应用在Internet 电话呼叫、多媒体会议、远程教学、以及视频会议等等)
  支持双方或多方会话

## Slide 5: SIP 的结构

## Slide 6: SIP 的结构－协议栈
Notes: RTP是实时数据传输协议。它提供时间标志，序列号以及其它能够保证在实时数据传输时处理时间的方法。它是依靠RSVP保证服务质量标准的。 RTCP是RTP的控制部分,是用来保证服务质量和成员管理的。 RTSP是开始和指引流媒体数据从流媒体服务器。它又可叫做“网上录像机控制协议”.它是提供远程的控制，具体的数据传输是交给RTP的。 RSVP是Internet上的资源预订协议，使用RSVP预留一部分网络资源（即带宽），能在一定程度上为流媒体的传输提供QoS。
RTP通常使用UDP来传送数据，但RTP也可以在TCP或ATM等其他协议上工作。当应用程序开始一个RTP会话时将使用两个端口：一个给RTP，一个 给RTCP。RTP本身并不能为按顺序传送数据包提供可靠的传送机制，也不提供流量控制或拥塞控制，它依靠RTCP提供这些服务。RTCP和RTP一起提供流量控制和拥塞控制服务。RTP和RTCP配合使用，它们能以有效的反馈和最小的开销使传输效率最佳化，因而特别适合传送网上的实时数据。
RTSP多用于做视频服务器而SIP多用于做Voip的服务器。RTSP在体系结构上位于RTP和 RTCP之上。它使用TCP或RTP完成数据传输。HTTP与RTSP相比。HTTP传送HTML。而RTP传送是多媒体数据。
H.261是1990年ITU-T制定的一个视频编码标准，属于视频编解码器。
SDP文本信息包括：
会话名称和意图；会话持续时间；构成会话的媒体；有关接收媒体的信息（地址等）。
点对点协议(Point to Point Protocol)的缩写为PPP,是TCP/IP网络协议包的一个成员。PPP是TCP/IP的扩展,它增加了两个额外的功能组:
(1)它可以通过串行接口传输TCP/IP包;
(2)它可以安全登录。
当使用作为公共电话系统的部分的串行接口时,必须要注意确保所有通信的真实性。这个终端PPP集合了用户名字和密码安全。因此,一个路由器或 者服务器通过PPP接收到一个请求时,如果这个请求的来源是不安全的,这就需要授权。这个授权是PPP的一部分。因为它的通过串行接口路由TCP/IP包 的能力和它的授权能力,ISP (Internet服务提供商)通常使用PPP来允许拨号用户连接到Internet。
AAL（ATM Adaptation Layer, ATM适配层）：标准协议的一个集合，用于适配用户业务。AAL分为会聚子层（CS）和拆装子层（SCR）。AAL有4种协议类型：AAL1、AAL2、AAL3/AAL4和AAL5分别支持各种AAL业务类型。
AAL的目的是允许现有的协议和应用运行在ATM上。为此AAL必须把上层的数据转换为ATM 信元中的48B。常见的通信协议（TCP/IP、以太网、令牌环网）采用的是变长分组，分组长度都要比ATM信元中的数据段大，但是AAL可以将这些较大的高层数据分组分割成能通过ATM网络传输的信元，或把从网络接收的信元重组成原始的数据分组。
AAL由两个子层组成，一个称为会聚子层（CS），另一个称为分段和重组子层（SAR）。CS 子层首先对高层数据进行分段并封装在CS-PDU(汇聚子层协议数据单元)中。然后，SAR子层将CS-PDU分割成若干个相同大小（不大于48B）的数 据段，使它能够封装在信元中。

## Slide 7: SIP基本功能
用户定位：确定被叫用户通信所使用的终端系统的位置
用户能力协商：确定所用媒体类型和媒体参数
用户可用性判断：确定被叫用户是否空闲以及是否愿意加入会话
邀请用户加入会话（呼叫建立）：邀请和提示被叫用户，在主被叫间传递控制参数是SIP的主要功能
呼叫处理：对呼叫进行终结和转移等
Notes: 用户定位:
决定哪个终端系统参加通信.
呼叫信令
首先了解用户能力:决定通信所采用的媒体和媒体参数.用户可用性:决定被叫方是否愿意加入通信过程.
然后通过呼叫建立(振铃,主叫方和被叫方的连接和参数的建立.以及呼叫过程中呼叫的管理,包括前转和终结呼叫和会话参数的修改.
基本的注册
用户网络位置登记

## Slide 8: SIP 的网络模型
IP骨干网
SIP客户机
SIP客户机
SIP客户机
SIP客户机
SIP客户机
请 求
响 应
服务器
Notes: SIP的网络模型由两部分组成：
SIP客户机
服务器

## Slide 9: SIP网络成员
用户代理(UA)即用户终端
  UAC(用户代理客户端)
  UAS(用户代理服务器)
网络服务器:
  代理服务器
  重定向服务器
  注册服务器
  定位服务器
Notes: SIP网络组成:
1。 用户代理(UA):用户终端(如:PC、手机、PDA)
UAC(用户代理客户端):用于发起呼叫
UAS(用户代理服务器):用于响应呼叫
2。网络服务器:
SIP代理服务器:将Request和Response转发到下一台服务器或UA.

## Slide 10: SIP代理服务器
UAC
UAC
代理服务器
多支代理
请 求
请 求
请 求
响 应
响 应
响 应
Notes: SIP代理服务器服务器(Proxy server)将SIP请求或响应转发到下一台服务器或最终目的地（UA)。
SIP代理服务器服务器为寻找路由可以采用多播的方式到多个服务器，这种机制叫做分支（forking)。

## Slide 11: 代理服务器类型
无状态的代理服务器
  一旦将消息转发后就丢弃其状态信息.
有状态的代理服务器
  会纪录经其转发的呼叫的状态信息.
Notes: 大多数的代理服务器是无状态(stateless)的:
  消息转发后就不保留状态信息
  有伸缩的服务不能支持，如遇忙前转. Call Forwarding on Busy
有时代理服务器是有状态(stateful)的:
  当响应(Request)返回时,对应的请求(Request)信息仍然被保留着,这样,就可以事先预计到大多数智能行为(Intelligent action).

## Slide 12: 重定向服务器
重定向服务器
UAC
UAC
请 求
请 求
响 应
响 应
Notes: 重定向服务器:发送重定向响应(Response)给客户端.在这个响应里包含有重定向到新的服务器的地址
通过响应告诉请求的发起方下一跳服务器的地址，然后由请求发起方根据此地址向下一跳服务器重新发送请求 。一个重定向服务器是一个SIP代理服务器或者SIP-registrar来对一个INVITE消息回复3XX响应的实体。这个回复带有Contact头域，提供应该去联络的设备的地址。

## Slide 13: 重定向服务器与代理服务器的区别
重定向服务器的目的是提供可供选择的地址列表供用户定位SIP UA，代理服务器则是代替用户继续后面的定位尝试
重定向服务器只提供地址解析服务，类似于DNS
重定向服务器不主动发送SIP请求
重定向服务器不需要维持事务状态 （你问一个问题，它回答一个，之后什么都不记得了）

## Slide 14: 注册服务器
UAC
UAC
请 求
请 求
响 应
响 应
注册服务器
Notes: 注册服务器接受终端的Register请求,纪录终端的SIP地址(SIP URL)和IP地址,并对定位服务器进行添加、修改、查询等操作。注册服务器通常与代理服务器或重定向服务器和代理服务器在同一个物理实体里.用户终端在启动后都需要进行注册,用于纪录当前的位置信息.这种基于注册服务器的转发特性是实现号码转移服务的基础。
功能：
接收用户的注册请求
记录用户的SIP地址和IP地址的绑定关系
提供注册认证功能，是实现用户移动性的基础

## Slide 15: 定位服务器
Notes: 存储并向用户返回可能的位置信息，在SIP网络架构中起到重要作用的Internet公共服务器。位置服务器的信息可能来自SIP注册服务器，也可能通过其他渠道获取。位置服务器与SIP服务器之间通过使用LDAP协议 进行通信，位置服务器可能返回多个位置信息，重定向服务器和代理服务器可以采用不同的方式来处理这多个位置信息。
LDAP是轻量目录访问协议，英文全称是Lightweight Directory Access Protocol，一般都简称为LDAP。它是基于X.500标准的，但是简单多了并且可以根据需要定制。与X.500不同，LDAP支持TCP/IP，这对访问Internet是必须的。LDAP的核心规范在RFC中都有定义，所有与LDAP相关的RFC都可以在LDAPman RFC网页中找到。简单的说来，LDAP是一个得到关于人或者资源的集中、静态数据的快速方式。
LDAP是一个用来发布目录信息到许多不同资源的协议。通常它都作为一个集中的地址被使用，不过根据组织者的需要，它可以做得更加强大。

## Slide 16: 地址和命名规则

## Slide 17: 地址和命名规则
SIP消息的地址信息是基于SIP通用资源定位标记(URL)定义的:
"sip:" [ userinfo "@" ] hostport url-parameters [？ headers ]
user [ ":" password ]
host [ ":" port ]
transport| user| method | ttl | maddr| other
Header value of message body
Notes: SIP地址可以出现在消息的REQUEST-URI, FROM, TO, CONTACT, VIA和REQORD-ROUTE等关键字后。
transport| user| method | ttl | maddr| other |header 等参数不能出现在from ，to 首域和request uri中
备注:sip支持用户的移动性(使用不同的domain,电话号码,PDA等等),每个用户都必须注册到注册服务器.除非注册信息有用户自己更改,否则将保持X小时有效.

## Slide 18: URI 实例
  SIP:user@domain
    e.g. sip:asushw:1234@msn.com;transport=tcp
  Sip:user@host
    e.g. sip:asushw@asu.alcatel-sbell.com.cn
  Sip:user@IP address
    e.g. sip: asushw@202.24.219.107?subject=meeting
  Sip:phone number@gateway
    e.g. sip:+21-59888222@net2phone.com;user=phone

## Slide 19: SIP 实例

## Slide 20: 无代理服务器的SIP呼叫
UAC
UAC
请 求
响 应
Notes: 如果UAC1知道UAC2的固定IP或者Domain name,就可以直接发起呼叫
  如果需要的话,可以通过DNS服务器将Domain name转换为IP地址
  直接发送请求(Message)消息到UAC2
  UAC2响应UAC1

## Slide 21: 有代理服务器的SIP 呼叫（1）
UAC1
代理服务器
UAC2
请 求
请 求
响 应
响 应
Notes: 如果UAC1想要联系UAC2:
  1)首先要获得UAC2的地址(比如通过一个web页或者注册用户)
  2)然后联系事先已配置的代理服务器,让其找到目标用户UAC2在哪里.
  注意:请求(Request)通过TCP或者UDP来发送

## Slide 22: 有代理服务器的SIP呼叫（2）
请 求
响 应
代理服务器
定位服务器
请 求
响 应
UAC1
代理服务器
Notes:   3)SIP服务器收到了请求并定位该用户UAC2在它的域(Domain)或者其他的(domain)中.因此,他需要联系定位服务器(Registrar).
  4a)如果没有找到被叫用户.SIP服务器将返回一个响应(Response)来标示
一次成功的DNS lookup是搜索的结果中包含一个或多个SIP服务器地址并且至少在这些地址中有一个SIP 服务器可以成功的联系.

## Slide 23: 有代理服务器的SIP呼叫（3）
代理服务器
UAC2
请 求
请 求
响 应
响 应
Notes: 4b)如果找到了被叫用户,代理服务器将发送进一步的请求(Request)给UAC2和响应(Response)给UAC1

## Slide 24: SIP 消息

## Slide 25: SIP 消息（1）
SIP消息有两种:
  请求(Request):由SIP客户机发出
  响应(Response):由SIP服务器发出
SIP消息组成:
  一个起始行
  一个消息头
  一个消息体
所有的消息都是简单的基于文本的消息

## Slide 26: SIP 消息（2）
加密和鉴权机制能保证SIP信令更加安全
  加密机制:防止其他人能够读消息内容
  鉴权机制:防止其他人能修改消息
多个SIP消息能够打包(grouped)到一个UDP包中,包的最大长度为1500bytes
在SIP消息中的空行会被自动的忽略
Notes: SIP的鉴权过程参考了HTTP的鉴权过程。
可参考RFC1866,RFC2069。

## Slide 27: SIP 消息（3）
通用的SIP消息结构
对于请求(Request):开始行=Request line
对于响应(Response):开始行=status line
不是所有的头都填充到本区域中:
对于请求头:仅仅是填充在请求消息中
对于响应头:仅仅是填充在响应消息中
头域包含有呼叫的属性和服务器信息
开 始 行
消息头:
通用头
请求头
响应头
实体头
消息体(可选项)

## Slide 28: 请求(request)消息的开始行
Startline=request line
  请求行(Request line)的固定格式:
  Method SP Request-URI SP SIP-Version CRLF
统一资源定位标示(URI)
SIP协议的版本
  比如: INVITE sip: wangyu@alctel-sbell.com.cn SIP/2.0
方法，定义请求的类型
Notes: CRLF -- Carriage-Return Line-Feed 回车换行
Method：
方法，定义请求的类型， 包括
.INVITE
.BYE
.ACK
.CANCEL
.OPTIONS
.REGISTER
Request-URI：
统一资源定位标示(URI)是一个紧凑的字符串用来标示用户或者服务器的请求.他可以由代理服务器重写通常,也可以叫做SIP URL
SIP-Version
用来标示目前使用的SIP协议的版本

## Slide 29: SIP 请求(Request)的方法
  ACK=SIP客户机确认收到了一个响应终结消息.
  INVITE=邀请一个用户加入到某个会话
  CANCEL=取消一个没有被完成的请求
  BYE=退出呼叫
  REGISTER=地址注册
  OPTIONS=信息查询
Notes: SIP 请求(Request):
  ACK=确认SIP客户机已经收到了一个响应request请求的终结(FINAL)消息—response.这个消息仅仅是同INVITE消息组合使用.
  INVITE=用来邀请一个用户加入到某个会话(电话呼叫或者会议)中.
  CANCEL=取消一个没有被完成的请求(request),对于完成的请求不能取消.
  BYE=用于SIP客户机通知SIP服务器退出呼叫
  REGISTER=SIP客户机用于登记自己的地址到SIP注册服务器中
  OPTIONS=同request一起使用,向SIP服务器来查询它的承载能力.

## Slide 30: 响应(Response)消息的开始行
Startline=response line
  响应行(Response line)的固定格式:
  SIP-version SP Status-Code SP Reason-Phrase CRLF
  例子: SIP/2.0 100 Trying
状态码
SIP协议的版本
原因短语
Notes: SIP-version:用来标示目前使用的SIP协议的版本
Status-Code :这个状态码是用3位整数作为结果码来标示出尝试的发出请求是否被接受
Reason-Phrase:状态码主要是给软件使用或者给人(human user).客户机不会要求检查或显示这个字段

## Slide 31: 响应消息－状态码（1）
状态码(Status Codes):AXX
  A=第一个字符用来定义响应的类型
    1xx=Informational—请求已收到，继续处理请求.
    2xx=success—请求已经成功地收到,理解和接受
    3xx=Redirection—重定向
    4xx=Client Error—请求错误.客户机需要修改重发.
    5xx=Server Error—服务器出错
    6xx=Global Failure—任何服务器都不能执行请求
Notes: 状态码(Status Codes):AXX
  A=第一个字符用来定义响应的类型
    1xx=Informational—请求已收到课后继续处理请求.
    2xx=success—行动已经成功地收到,理解和接受
    3xx=Redirection—为完成呼叫请求,还必须采取进一步的动作
    4xx=Client Error—请求有语法错误或不能被服务器执行.客户机需要修改请求,然后重发请求.
    5xx=Server Error—服务器出错,不能执行合法请求
    6xx=Global Failure—任何服务器都不能执行请求
其中1xx响应为暂时响应(Provisional response),其他响应都为最终响应(Final response)

## Slide 32: 响应消息－状态码（2）
Provisional 1xx
  100 Trying
  180 Ringing
  181 Call Is Being Forwarded
  182 Queued
  183 Session Progress
Notes: Provisional（暂定的） 1xx
  100 Trying
  180 Ringing
  181 Call Is Being Forwarded
  182 Queued
  183 Session Progress
100 正在尝试
180 正在拨打
181 正被转接
182 正在排队
183 通话进展

## Slide 33: 响应消息－状态码（3）
Successful 2xx
  200 OK
  202 Accepted
Redirection 3xx
  300 Multiple Choices
  301 Moved Permanently
  302 Moved Temporarily
  305 Use Proxy
  380 Alternative Service
Notes: 200 OK 202 被接受：用于转介
300 多项选择 301 被永久迁移 302 被暂时迁移 305 使用代理服务器 380 替代服务

## Slide 34: 响应消息－状态码（4）
Request Failure 4xx
  400 Bad Request
  401 Unauthorized
  402 Payment Required
  403 Forbidden
  404 Not Found
  405 Method Not Allowed
  406 Not Acceptable
  407 Proxy Authentication Required
  408 Request Timeout
  410 Gone
  413 Request Entity Too Large
  414 Request-URI Too Long
  415 Unsupported Media Type
  416 Unsupported URI Scheme
  420 Bad Extension
  421 Extension Required
  423 Interval Too Brief
  480 Temporarily Unavailable
  481 Call/Transaction Does Not Exist
  482 Loop Detected
  483 Too Many Hops
  484 Address Incomplete
  485 Ambiguous
  486 Busy Here
  487 Request Terminate
  488 Not Acceptable Here
  491 Request Pending
  493 Undecipherable
Notes: 400 呼叫不当 401 未经授权：只供注册机构使用，代理服务器应使用代理服务器授权407 402 要求付费（预订为将来使用) 403 被禁止的 404 未发现：未发现用户 405 不允许的方法 406 不可接受 407 需要代理服务器授权 408 呼叫超时：在预定时间内无法找到用户 410 已消失：用户曾经存在，但已从此处消失 413 呼叫实体过大 414 呼叫URI过长 415 不支持的媒体类型 416 不支持的URI方案 420 不当扩展：使用了不当SIP协议扩展，服务器无法理解该扩展 421 需要扩展 423 时间间隔过短 480 暂时不可使用 481 通话/事务不存在 482 检测到循环 483 跳数过多 484 地址不全 485 模糊不清 486 此处太忙 487 呼叫被终止 488 此处不可接受 491 呼叫待批 493 无法解读：无法解读 S/MIME文体部分

## Slide 35: 响应消息－状态码（5）
Server Failure 5xx
  500 Server Internal Error
  501 Not Implemented
  502 Bad Gateway
  503 Service Unavailable
  504 Server Time-out
  505 Version Not Supported
  513 Message Too Large
Notes: 500 服务器内部错误 501 无法实施：SIP呼叫方法在此处无法实施 502 不当网关 503 服务不可使用 504 服务器超时 505 不支持该版本：服务器不支持SIP协议的这个版本 513 消息过长

## Slide 36: 响应消息－状态码（6）
Global Failures 6xx
  600 Busy Everywhere
  603 Decline
  604 Does Not Exist Anywhere
  606 Not Acceptable
Notes: 600 各处均忙 603 拒绝 604 无处存在 606 不可使用

## Slide 37: SIP 消息头类型
在SIP消息中,有四种类型的头字段:
  通用头字段
  请求头字段
  响应头请求
  实体头字段
Notes:   1,通用头字段:此字段应用在请求和响应消息中
  为描述消息基本属性的通用头域，可用于请求消息或响应消息；通用头域的域名只有在协议版本改变时才可有效地扩展。不过，通信中的所有方均认为是“通用头域”的新的头域也可认为是通用头域。不被认可的头域作为实体头域。
  Call-ID From To Via Contact Cseq Encryption Expires Record-Route Timestamp Date Accept-Encoding
  2,请求头字段:客户机在其中增加关于请求和客户机自己附加信息
  为请求头域，只可用于请求消息，它用来传递有关请求或客户机本身的一些附加信息，对请求进行补充说明。客户将关于请求和关于客户自己的其他信息传送给服务器。这些域类似于请求的变量，语义上相当于可编程语言方式调用的参数。请求头域的扩展与通用头域相同。
  Subject User-Agent Organization Contact authorization Proxy-Authorization Proxy-Require Response-Key Require Priority Hide Route Max-Forwards
  3,响应头请求:由服务器来填充关于响应的附加信息
  为 响应头域，只可用于响应消息，它用来传递有关响应的附加信息，对响应进行补充说明，如有关服务器的信息和需要作出的下一步动作的提示等；允许服务器发送关 于响应的无法放在Status-Line中的其他信息。这些头域给出了关于服务器和关于进一步访问由Request-URL指示的资源的信息。响应头域的 扩展与通用头域相同。
  Proxy-Authenticate WWW-Authenticate Retry-After Server Warning Unsupported
  4,实体头字段:定义关于消息体的信息或者是关于在请求中关于资源的标示(适用于没有消息体的情况)
  用于描述消息体内容的长度、格式和编码类型等属性，可用于请求消息或响应消息。 实体头域定义了消息体信息之后的内容（如：Content-Length、Content-Type、Content-Encoding），或者如果没有消息体，则定义请求所指示的资源。

## Slide 38: SIP 消息头的通用结构
消息头的通用结构:
  <头字段的名字>:<字段值>
  层次和在消息头中所有行的层次相同
  对于客户机/服务器都不能理解的头字段仅仅是被忽略,而不移除.

## Slide 39: 常见的头字段
General Header | Entity Header | Request Header | Response Header
Accept | Content-Encoding | Authorization | Allow
Accept-Encoding | Content-Length | Contact | Proxy-Authenticate
Call ID | Content-Type | Hide | Retry-After
Contact |  | Max-Forwards | Server
Command Sequence |  | Organization | Unsupported
Date |  | Priority | Warning
Encryption |  | Proxy-Authorization | WWW-Authenticate
Expires |  | Proxy-Require | 
From |  | Route | 
Record-Route |  | Require | 
Timestamp |  | Response-Key | 
To |  | Subject | 
Via |  | User Agents | 

## Slide 40: 一些重要的通用头
Call-Id: 统一独特的呼叫标识
To: 呼叫的逻辑目的地
From：呼叫源
Cseq： 请求命令顺序号
Via： 用于响应的路由
Contact：后续联系的资源实体

## Slide 41: 呼叫和呼叫者的标识头
Subject: 呼叫，短消息主题
Organization: 主叫和被叫, 代理服务器可能重填
Date: 呼叫的日期
Server: 处理请求消息的服务器消息
User-Agent: 发起请求消息的用户代理服务器信息
Accept-Language: 优选语言
Priority: 呼叫优先级 (普通,紧急,…)
In-Reply-To: 与早期呼叫的关联

## Slide 42: 内容描述头
Content-Disposition: 消息解析的方式
Content-Encoding: 压缩 (gzip)
Content-language: 语言选择
Content-length: 消息体长度
Content-Type:媒体类型 (application/sdp )

## Slide 43: 能力头
Allow: Request-URI支持的方法
Accept: 响应消息接受的媒体类型 ,如 application/sdp, text/html
Accept-Encoding:响应消息接受的压缩方式
Accept-Language:响应消息接受的语言
Supported: 服务器或代理支持的特性 (如 100rel )
Require:服务器要求支持的特性 (100rel )
Unsupported:代理不支持的特性

## Slide 44: 请求(Request)消息中的消息头实例
INVITE sip:niulang@land.org SIP/2.0
Via:SIP/2.0/UDP house.heaven.org
From:Zhi nv<sip:zhinv@heaven.org>
To:Niu Lang <sip:niulang@land.org>
Call-ID:1234560707@house.heaven.org
Cseq:1 INVITE
Subject:Meeting once year
Content-Type:application/sdp
Content-Length:345
请求行
通用头字段
实体头字段
Notes: 请求(Request)消息中的消息头只能包括:
  通用头字段(General Header Fields)
  请求头字段(Request Header Fields)
  实体头字段(Entity Header Fileds)

## Slide 45: 响应(Response)消息中的消息头实例
SIP/2.0 200 OK
VIA:SIP/2.0/UDP country.land.org
Via:SIP/2.0/UDP house.heaven.org
From:Zhi nv<sip:zhinv@heaven.org>
To:Niu Lang <sip:niulang@land.org>
Call-ID:1234560707@house.heaven.org
Cseq:1 INVITE
Content-Type:application/sdp
Content-Length:256
请求行
通用头字段
实体头字段
Notes: 响应(Response)消息中的消息头只能包括:
  通用头字段(General Header Fields)
  响应头字段(Response Header Fields)
  实体头字段(Entity Header Fileds)

## Slide 46: SIP消息体（1）
请求（Request）：
  在所有的请求消息中，消息体都是可选的
  ACK、INVITE和OPTIONS消息体通常都使用SDP来描述一个对话
响应（Response)：
  对于所有的响应消息，消息体都是可选的，并且其用途基于不同的状态码
Notes: SDP（SDP:SessionDescriptionProtocol会话描述协议）是由IETF（Interne工程任务组）作为RFC4566颁布，描述流媒体初始化参数的格式。其目的就是在媒体会话中，传递媒体流信息，允许会话描述的接收者去参与会话。

## Slide 47: SIP消息体（2）
  1xx：在消息体中包含有关于请求进程的顾问（advisory)信息
  2xx：在INVITE消息后送出，消息体中含有一个会话的描述
  3xx:消息体中含有一个到目标用户（Destinations）或者服务器的选择的描述
  4xx，5xx,6xx:消息体中包含有失败的信息（易读的格式，如无格式的文本或HTML文本）

## Slide 48: SIP消息体（3）
SIP：用于邀请用户参加到多媒体会议
  仅仅描述了在不同的部分（parties)或者地址之间如何进行通讯以及用户如何进行定位
SDP：描述了多媒体会话本身（带宽信息，媒体格式等等，如MPEG）
关于SDP更多的信息：
  可以参阅www.ieft.org（RFC=2327)
Notes: SDP文本信息包括：
 会话名称和意图；
 会话持续时间；
 构成会话的媒体；
 有关接收媒体的信息（地址等）。

## Slide 49: SIP消息体（4）
SDP消息一些固定格式的行，格式如下：
  <type>=<value>
    Type:通常用一个字符
    Value:基于文本的字符串结构，依赖与type
3组types：
  会话描述types
  时间描述types
  媒体描述types

## Slide 50: S D P 的关键字
Type | Value | Optional
Session Description |  | 
V = | Protocol version | No
O = | Owner/creator and session identifer | No
S = | Session name | No
I = | Session information | Yes
U = | URI of description | Yes
E = | E_mail address | Yes
P = | Phone number | Yes
C = | Connection information (not required if included in all media) | Yes
B = | Bandwidth information | Yes
Z = | Time zone adjustments | Yes
K = | Encryption key | Yes
A = | Zero or more session attribute lines | 
Time Description |  | 
T = | Time the session is active | No
R = | Zero or more repeat times | Yes
Media Description |  | 
M = | Media name and transport address | No
I = | Media title | Yes
C = | Connection information (optional if included at session level) | Yes
B = | Bandwidth information | Yes
K = | Encryption key | Yes
A = | Zero of more media attribute lines | Yes
Notes: v，o，s，t，m为必须的，其他项为可选；

## Slide 51: 实例1
V=0
O＝wangyu 2890844526 2890842807 IN IP4 126.16.64.4
S=SDP seminar
i=A Seminar on thesession description protocol
U=http://www.alcatel-sbell.com.cn/staff/qingpu/wang.yu/sdp.03.ps
E=wang.yu@alcatel-sbell.com.cn
C=IN IP4 224.2.17.12/127
T=2873397496 2873404696
A=recvonly
M=audio 49170 RTP/AVP 0
M=video 51372 RTP/AVP 31
M=application 32416 udp wb
A=orient:portrait

## Slide 52: SDP参数说明
V=0:指出SDP协议的版本
O＝wangyu 2890844526 2890842807 IN IP4
126.16.64.4
S = SDP Seminar
I= A Seminar on the session description protocol
U =http://www.alcatel-sbell.com.cn/staff/qingpu/wang.yu/sdp.03.ps
用户名
会话ID
版本
网络类型
地址类型
地址
会话名
会话描述
关于本会议的附加信息指针

## Slide 53: SDP参数说明
e= wang.yu@alcatel-sbell.com.cn
c = IN IP4 224.2.17.12/127
t = 2873397496 2873404696
a = recvonly
m = audio 49170 RTP/AVP 0
邮件地址
网络类型
地址类型
连接的地址
开始时间
终止时间
本会话仅仅是个receive会话过程
媒体类型
端口号
传送协议
媒体类型

## Slide 54: 标准的SIP呼叫流程

## Slide 55: SIP客户机注册(Registration)
REGISTER(1)
401 Unauthorized(2)
REGISTER(3)
200 ok (4)
userA
userA@here.com
SIP server
Ss2.wcom.com

## Slide 56: SIP客户机注册
userA@here.com
请 求
注册请求
响 应
响 应
定位服务器
注册服务器
Ss2.wcom.com

## Slide 57: SIP 鉴权
Register/Invite
WWW-authenticate:Challenge (nonce, realm)
Register/Invite
401 not authorized
Authorization: user, nonce, response, realm
proxy-authenticate:Challenge (nonce, realm)
407 proxy-authentication required
Proxy-Authorization: user, nonce, response, realm
Notes: SIP鉴权采用Challenge－Response的方式
基本鉴权和摘要鉴权采用在客代理和服务器之间共享保密－设定信任关系的方式实现
通常用于输出请求

## Slide 58: SIP客户机注册（1）
(1) userA  SIP server
REGISTER sip:ss2.wcom.com SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP here.com:5060
From: Dries Boone<sip:UserA@here.com>
To: Dries Boone<sip:UserA@here.com>
Call-ID: 123456789@here.com
CSeq: 1 REGISTER
Contact: Dries Boone<sip:UserA@here.com>
Contact: <sip:+1-972-555-2222@gw1.wcom.com;user=phone>
Content-Length: 0

## Slide 59: SIP客户机注册（2）
(2) SIP server  userA
SIP/2.0 401 Unauthorized
Via: SIP/2.0/UDP here.com:5060
From: Dries Boone<sip:UserA@here.com>
To: Dries Boone<sip:UserA@here.com>
Call-ID: 123456789@here.com
CSeq: 1 REGISTER
WWW-Authenticate: Digest realm="MCI WorldCom SIP",
domain="wcom.com",nonce="ea9c8e88df84f1cec4341ae6cbe5a359",
opaque="", stale=FALSE, algorithm=MD5
Content-Length: 0

## Slide 60: SIP客户机注册（3）
(3) userA  SIP Server
REGISTER sip:ss2.wcom.com SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP there.com:5060
From: Dries Boone <sip:UserA@here.com>
To: Dries Boone <sip:UserA@here.com>
Call-ID: 123456789@here.com
CSeq: 2 REGISTER
Contact: Dries Boone <sip:UserA@here.com>
Contact: <sip:+1-972-555-2222@gw1.wcom.com;user=phone>
Authorization:Digest username="UserA", realm="MCI WorldCom
SIP", nonce="ea9c8e88df84f1cec4341ae6cbe5a359,
uri="sip:ss2.wcom.com",
response="dfe56131d1958046689cd83306477ecc"
Content-Length: 0

## Slide 61: SIP客户机注册（4）
(4) SIP server  userA
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP here.com:5060
From: Dries Boone <sip:UserA@here.com>
To: Dries Boone <sip:UserA@here.com>
Call-ID:123456789@here.com
CSeq: 2 REGISTER
Contact: Dries Boone <sip:UserA@here.com>
Contact: <sip:+1-972-555-2222@gw1.wcom.com;user=phone>
Content-Length: 0

## Slide 62: SIP会话流程
A想同B聊天
B办公室的电话
响了
B拿起电话
送一个确认
消息给B
B要结束会话
INVITE (1)
非终结响应 (2)
BYE (5)
200 ok (3)
ACK (4)
聊天中
200 ok (6)
userA@here.com
userB@there.com

## Slide 63: SIP邀请
userA@here.com
userB@there.com
请 求
响 应

## Slide 64: (1) userA  UserB
INVITE sip:UserB@there.com SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP here.com:5060
From: Dries Boone <sip:UserA@here.com>
To: Lisa Mercier <sip:UserB@there.com>
Call-ID: 12345600@here.com
CSeq: 1 INVITE
Contact: Dries Boone <sip:UserA@here.com>
Content-Type: application/sdp
Content-Length: 147
v=0
o=UserA 2890844526 2890844526 IN IP4 here.com
s=Session SDP
c=IN IP4 100.101.102.103
t=0 0
m=audio 49172 RTP/AVP 0
a=rtpmap:0 PCMU/8000
Notes: 主叫A向被叫B发起邀请

## Slide 65: (2) userB  UserA
SIP/2.0 100 Trying
Via: SIP/2.0/UDP here.com:5060
From: Dries Boone <sip:UserA@here.com>
To: Lisa Mercier <sip:UserB@there.com>
Call-ID: 12345601@here.com
CSeq: 1 INVITE
Content-Length: 0
Notes: 被叫空闲，被叫振铃

## Slide 66: (3) userB  UserA
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP here.com:5060
From: Dries Boone <sip:UserA@here.com>
To: Lisa Mercier <sip:UserB@there.com>
Call-ID: 12345601@here.com
Cseq: 1 INVITE
Contact: Lisa Mercier <sip:UserB@there.com>
Content-Type: application/sdp
Content-Length:
v=0
o=UserB 2890844527 2890844527 IN IP4 there.com
s=Session SDP
c=IN IP4 110.111.112.113
t=0 0
m=audio 3456 RTP/AVP 0
a=rtpmap:0 PCMU/8000
Notes: 被叫摘机应答

## Slide 67: (4) userA  UserB
ACK sip:UserB@there.com SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP here.com:5060
From: Dries Boone <sip:UserA@here.com>
To: Lisa Mercier <sip:UserB@there.com>
Call-ID: 12345601@here.com
CSeq: 1 ACK
Content-Length: 0
Notes: 主叫确认收到被叫摘机消息

## Slide 68: (5) userB  UserA
BYE sip:UserA@here.com SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP there.com:5060
From: Lisa Mercier <sip:UserB@there.com>
To: Dries Boone <sip:UserA@here.com>
Call-ID: 12345601@here.com
CSeq: 1 BYE
Content-Length: 0
Notes: 被叫B挂机结束会话

## Slide 69: (6) userA  UserB
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP there.com:5060
From: Lisa Mercier <sip:UserB@there.com>
To: Dries Boone <sip:UserA@here.com>
Call-ID: 12345601@here.com
CSeq: 1 BYE
Content-Length: 0
Notes: 主叫A确认收到被叫挂机消息

## Slide 70: 代理服务器模式的SIP Call
INVITE (1)
聊天中
userB@there.com
(2) 客户机B在哪里呢?
定位服务器
(3) userB@there.com
(4) 100 Trying 正在处理请求
(5) Invite userB@there.com
(6) 200 ok
(7) 200 ok
(8) ACK
(9) ACK
B接受呼叫
A想同B联系
userA
userA@here.com
SIP server@ss1.wcom.com
(Proxy Server)
userB
userB@there.com

## Slide 71: (1) userA  Proxy server
INVITE sip:ss1.wcom.com SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP here.com:5060
From: Dries Boone <sip:UserA@here.com>
To: Lisa Mercier <sip:UserB@there.com>
Call-ID: 12345600@here.com
CSeq: 1 INVITE
Contact: Dries Boone <sip:UserA@here.com>
Content-Type: application/sdp
Content-Length: 147
v=0
o=UserA 2890844526 2890844526 IN IP4 here.com
s=Session SDP
c=IN IP4 100.101.102.103
t=0 0
m=audio 49172 RTP/AVP 0
a=rtpmap:0 PCMU/8000
消息体
Notes: 用户A通过代理服务器向用户B发起呼叫

## Slide 72: (4) Proxy server  userA
SIP/2.0 100 Trying
Via: SIP/2.0/UDP here.com:5060
From: Dries Boone <sip:UserA@here.com>
To: Lisa Mercier <sip:UserB@there.com>
Call-ID: 12345600@here.com
CSeq: 1 INVITE
Content-Length: 0
Notes: 代理服务器通过查询位置服务器，得到被叫B的位置信息, 通知用户A呼叫进行中

## Slide 73: (5) Proxy server  userB
INVITE sip:UserB@there.com SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP ss1.wcom.com:5060;branch=2d4790.1
Via: SIP/2.0/UDP here.com:5060
Record-Route: <sip:UserB@there.com;maddr=ss1.wcom.com>,
From: Dries Boone <sip:UserA@here.com>
To: Lisa Mercier <sip:UserB@there.com>
Call-ID: 12345600@here.com
CSeq: 1 INVITE
Contact: Dries Boone <sip:UserA@here.com>
Content-Type: application/sdp
Content-Length: 147
v=0
o=UserA 2890844526 2890844526 IN IP4 here.com
s=Session SDP c=IN IP4 100.101.102.103
t=0 0
m=audio 49172 RTP/AVP 0
a=rtpmap:0 PCMU/8000
Notes: 代理服务器向用户B发起会话邀请

## Slide 74: (6) userB  Proxy server
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP ss1.wcom.com:5060;branch=2d4790.1
Via: SIP/2.0/UDP here.com:5060
Record-Route: <sip:UserB@there.com;maddr=ss1.wcom.com>,
From: Dries Boone <sip:UserA@here.com>
To: Lisa Mercier <sip:UserB@there.com>;tag=314159
Call-ID: 12345600@here.com
CSeq: 1 INVITE
Contact: Lisa Mercier <sip:UserB@there.com>
Content-Type: application/sdp
Content-Length: 147
v=0
o=UserB 2890844527 2890844527 IN IP4 there.com
s=Session SDP
c=IN IP4 110.111.112.113
t=0 0
m=audio 3456 RTP/AVP 0
a=rtpmap:0 PCMU/8000
Notes: 用户B应答会话邀请

## Slide 75: (7) Proxy server  userA
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP here.com:5060
Record-Route: <sip:UserB@there.com;maddr=ss1.wcom.com>,
From: Dries Boone <sip:UserA@here.com>
To: Lisa Mercier <sip:UserB@there.com>;tag=314159
Call-ID: 12345600@here.com
CSeq: 1 INVITE
Contact: Lisa Mercier <sip:UserB@there.com>
Content-Type: application/sdp
Content-Length: 147
v=0
o=UserB 2890844527 2890844527 IN IP4 there.com
s=Session SDP
c=IN IP4 110.111.112.113
t=0 0
m=audio 3456 RTP/AVP 0
a=rtpmap:0 PCMU/8000
Notes: 代理服务器转发应答消息

## Slide 76: (8) userA  Proxy server
ACK sip:UserB@there.com SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP here.com:5060
Route: <sip:UserB@there.com;maddr=ss1.wcom.com>,
<sip:UserB@there.com>
From: Dries Boone <sip:UserA@here.com>
To: Lisa Mercier <sip:UserB@there.com>;tag=314159
Call-ID: 12345600@here.com
CSeq: 1 ACK
Content-Length: 0
Notes: 用户A确认收到用户B的应答信号

## Slide 77: (9) Proxy server  userB
ACK sip:UserB@there.com SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP ss1.wcom.com:5060;branch=2d4790.1
Via: SIP/2.0/UDP here.com:5060
From: Dries Boone <sip:UserA@here.com>
To: Lisa Mercier <sip:UserB@there.com>;tag=314159
Call-ID: 12345600@here.com
CSeq: 1 ACK
Content-Length: 0
Notes: 代理服务器转发用户A的确认消息给用户B, 会话双方开始通信

## Slide 78: SIP的扩展性

## Slide 79: SIP的扩展性1
未来我们所要提供的服务范围是未知的，所以协议一定要独立于服务，不为服务所限制。
比如，同HTTP所比较：
  最初，http协议是为传输超文本而开发的。
  但目前，这个协议也同时用来传送E_mail，视频流文件等等。

## Slide 80: SIP的扩展性2
SIP响应代码的可扩展性：
  客户机不需要理解所有的响应代码
  有些响应代码（比如1xx,2xx等等），一定要被所有的客户机都理解
  比如：431代码是未知的，客户机仍然能够想像出有什么问题发生，并且把这个代码看做400代码来处理。
由于SIP是基于文本的协议，所以，很容易扩展或增加新的功能
响应/请求消息的头字段可以通过增加一些参数来扩展功能

## Slide 81: 附录－更多资料
http://www.sipforum.org
http://www.cs.columbia.edu/sip
http://www.commweb.com/tutorials
http://www.tuketu.com/dsl/nat1.htm
http://www.networkcomputing.com/netdesign/1109v oipfull.html
http://www.softarmor.com/sipwg/drafts/
http://www.ietf.org/internet-drafts/